## Slide 1: Название проекта: Разработка технологического комплекса для переработки бурого угля с получением полукокса, тепловой и электрической энергии Инновации: продукт с новыми потребительскими свойствами , технология и оборудование для переработки угля и когенерации энергии
Авторы/разработчики: руководитель, д.т.н., проф. А.А. Асанов,
к.т.н., доц. Р.Б. Шайдуллаев,
к.т.н. Э.А. Асанов, с.н.с Балфанбаев О.К.
инженеры: Э.Б.Молдобаев, Алишер Арстанбек
Организация: Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры,
ОсОО: АСКА Кэй Джи (г. Бишкек)

## Slide 2: Проблема и ее решение
Проблема:
Кыргызстан не имеет своей нефти и газа, однако обладает большими гидроресурсами и запасами энергетического угля. К настоящему времени перспективы увеличения объема продаж бурого угля незначительны из-за его низкой калорийности. В то же время имеется пути повышения его потребительских свойств путем превращения угля в коксовую продукцию и горючий газ для когенерации энергии. Поэтому важно найти технологическое решение по переработке бурого угля в продукцию с новыми потребительскими свойствами.
Решение:
Создание энерготехнологического комплекса для производства полукокса и газа, что влечет за собой улучшенные экономические последствия. При этом, продажа коксовой продукции покрывает все эксплуатационные затраты, а также приносит прибыль, а газ используется для выработки тепла и э/энергии. Когенерация энергии предполагает комплектование комплекса современными котлами и генераторами тока, работающие на очищенном угольном газе.
Преимущества технологии:
Условная себестоимость полукокса определяется только сырьевой составляющей, равной стоимости примерно 2 тонн угля, что обеспечивает высокий уровень рентабельности новой технологии._ Улучшение экологических показателей новой технологии, поскольку в топке котла сжигаются преимущественно газообразные продукты неполной газификации угля. Для выработки тепловой и электрической энергии используются серийные установки.

## Slide 3: Сфера применения
Отрасли / сектора | Регионы | Класс потребителей
Коммунальная теплоэнергетика | Нарынский, Ошский, Джалалабадский, Баткенский, Исык-кульский | Предприятия малого и среднего бизнеса, города и поселки
Металлургия | Ошский, Джалалабадский, Баткенский, | Предприятия
Пищевая промышленность | Все семь регионов КР | Очистные сооружения
Бытовое применение | Все семь регионов КР | Население

## Slide 4: Рынок
Возможные потребители (перечень компаний):
___________
___________
___________
___________
Спрос/емкость рынка | Целевой сегмент | Доля рынка (%)
Ежегодно в КР вырабатывается 14,5 млрд. кВт.ч. Потребность в импортной э/энергии оценивается в 1 млрд. 150 млн. кВт.ч. Мощность ТЭЦ составляет около 300 МВт, для выработки э/энергии используют 1 млн. 444 тыс. т угля, в том числе 944 тыс. т импортируют. Коксовый продукт 100% импортируют из соседних стран, ежегодная потребность – 100 тыс.т. /В Казахстане на внутреннем рынке реализуется 3,8 млн. т лигнита, примерно столько же кокса и п/кокса из всех видов угля, 92,5 млрд. кВт. ч. / | Коммунальная энергетика, быт, стройиндустрия, металлургия, предприятия малого и среднего бизнеса, промышленность. ТЭС, предприятия коммунальной энергетики, малого и среднего бизнеса, ЖБИ, кирпичные стекольные и цементные заводы, города и поселки, села вблизи залежей угля | От 10 – 100%, из-за отсутствия собственных залежей нефти и газа, импорт из-за рубежа

## Slide 5: Конкуренция
Конкуренты:
з-д АКСЫ (Казастан) выпускает кокс для металлургии
Фирма «Казсиликон» г. Караганда. Полукокс востановитель
ОАО «Карбоника» г. Красноярстк Активированный уголь
Завод термококса п.Цаплино Алтайский край
Завод в г.Ангрен Узбекстан, полукокс для очистки сточных вод
Уровень конкуренции: слабая
В Кыргызстане отсутствуют предприятия по переработке угля в промышленном масштабе, привозной коксовый продукт используется в основном для очистных целей, планируемые проекты по кремнию, ферросплавам являются потенциальными потребителями. Покупной мазут и природный газ используются на заводах стройиндустрии и ТЭС, ведется работа по подготовке ТЭО на подземную газификацию угля. К текущему моменту нет конкуренции по всей республике. Коксовый продукт востребован в других странах, поэтому для нас он экспорто-ориентированный продукт.

## Slide 6: Конкурентные преимущества
Аналог/компания | «Плюсы»/преимущества, достоинства | «Минусы»/недостатки, недочеты
Фирма «Карбоника» Россия | Установки для слоевой переработки угля надежны и просты в изготовлении | Сравнительно низкая произ-водительность, используется для переработки кускового угля
 | Получение двух продуктов: полукокса и горючего газа | Невозможность реализации процесса под давлением, низкая калорийность газа
 | Энергоэффективны и экологически безопасны | Громоздкость установок
Завод по выпуску термококса, п.Цаплино Алтай, завод АКСЫ в РК | Высокая экономичность и рентабельность комплекса | Сложность управления процессом
 | Одновременное получением тепла и кокса. | Сравнительно высокая доля недогара угля
 | Простота аппаратурного оформления для реконструкции существующих котельных. | Газ используется только для сжигания
Инновация | Низкотемпературное переработка угля в кипящем слое, способность адаптации к переменным нагрузкам | Унос газом мелких частиц углерода, что предполагает очистку газа от пыли.
 | Высокая производительность, простота изготовления и компактность оборудования | Ориентация только на бурые и низкосортные каменные угли
 | Получение полукокса и горючего газа, использования газа после очистки для когенерации энергии | Ограниченность при использовании угольной пыли

## Slide 7
Показатели | Ед. измерения | Величина показателя
Годовой выпуск - полукокса - газа | т | 20 000
2. Годовая выручка от реализации товарной продукции | тыс.долл. | 4 472
3. Расход ресурсов для функцион-я комплекса -электроэнергия пар воздух | кВт*ч кг/кг М3/кг | 552.5 0.4 2.5
4. Численность промышленно-производственного персонала в том числе: непосредственно занятые в тех. процессе | чел. чел. | 44 33
5. Капитальные вложения, всего | тыс.долл. | 5 150
6. Среднегодовые затраты на производство (при работе на полную мощность), всего в том числе: - эксплуатационные расходы - амортизационные отчисления | тыс.долл. тыс.долл. тыс.долл. | 2 188 1 473.13 713.604
7. Затраты на 1 долл. товарной продукции | долл. | 0.489
8. Среднегодовая себестоимость 1 кг МДП | долл. | 1.957
9. Среднегодовой объем прибыли - балансовой - чистой | тыс.долл. тыс.долл. | 2 284 2 284
Бизнес-модель

## Slide 8: Инвестиционная оценка (предварительная)
Показатели | Ед. измерения | Величина показателя
10. Рентабельность производства (по чистой прибыли) - к себестоимости - к производственным фондам | % % | 104 109
11. Чистый доход (NV) | тыс.долл. | 1 273
12. Чистая текущая стоимость(NPV) при Ен=12% | тыс. кВтч | 1 295.36
13. Внутренняя норма рентабельности |  | 0.4
14. Индекс доходности - простой - дисконтированный при Ен=12% |  | 2.83 1.95
15. Срок окупаемости первоначальных капитальных вложений с начала эксплуатации | лет | 1.5
16. Дисконтированный период окупаемости первоначальных капитальных вложений с начала эксплуатации | лет | 1.92
17. Срок окупаемости первоначальных капитальных вложений с начала их поступления | лет | 2.25
18. Дисконтированный период окупаемости первоначальных капитальных вложений с начала их поступления | лет | 2.67

## Slide 9
№ | Наименование работ | Стоимость
Этап 1. 20000 тонн/год |  | 
1 | Разработка технологии и оборудования для переработки угля (3т/час) | $150 000
2 | Работы по созданию опытно-промышленного участка для производства (аренда) 2.1. Разработка технической документации на проект 2.2. Приобре помещения для производственного участка S=2500 кв. м; энергопотребление= 550 кВт max;наличие водопроводной воды для пара 2.3. Изготовление и приобретение необходимого основного технологического оборудования, приборов, устройств, вспомогательного оборудования и др. 2.4. Установка оборудования, монтаж оборудования, пусконаладочные работы. 2.5. Обучение технического персонала. Запуск участка. 2.6. Отработка технологических режимов, получение необходимых данных для проектирования большого завода. | $10 000 $50 000 $10 000 $20 000
Предлагаемая организация работ по внедрению проекта

## Slide 10
№ | Наименование работ | Стоимость | Сроки
Этап 2. 20000 тонн/год |  |  | 
3 | Разработка технологической части проекта, выбор изготовителей типового оборудования. | $150 000 | 1 месяц
4 | Разработка строительной и энергетической частей завода с привязкой на местности и имеющейся инфраструктуре. | ~$80 000 | ~2-3 месяца
5 | Согласование проектов с государственными органами и оформление необходимых разрешительных документов. |  | ~1 месяц
6 | Строительство здания завода, подвод коммуникаций и т.д. в соответствии со строительным проектом. | ~$200 000 | 3-4 месяца
7 | - Приобретение оборудования (с доставкой) - Приобретение аналитической лаборатории | $4 000 000 $210 000 | 2-4 месяца с момента предоплаты
8 | Монтаж оборудования. | $50 000 | 3 месяца
9 | Пусконаладочные работы, проверка и отработка режимов. | $30 000 | 2месяца
10 | Приобретение оборотных средств для двух месячной работы. | $150 000 | 1-2 месяца с момента предоплаты
Предлагаемая организация работ по внедрению проекта

## Slide 11
Вид риска | Степень воздействия | Вероятность наступления | Значимость | Оценка значимости (высокая, низкая, умеренная)
Технологические |  |  |  | 
технологический принцип | При запуске (нагреве) комплекса | Минимальна, возможны простои на ТОиР | 0.3 | Низкая
оборудование | Установки для очистки газа, выработки э/энергии высокая установка для переработки угля - своя | Снабжение запчастями покупного оборудования | О.4 | Умеренная
кадры | Кадры есть, уро-вень классифи-кации достаточн | обучение | 0.1 | Низкая
сырье | доступно | Минимальная | 0.1 | Низкая
Маркетинговые |  |  |  | 
сбытовые | Высокая, нужны контракты , экспорт | Средняя | 0.6 | Высокая
конкурентные | Пока конкуренции нет | Незначительная | 0.1 | Низкая
ценовые | Возможен на продукцию до 10% | Средняя | 0.35 | Умеренная
Риски проекта

## Slide 12: Текущий статус проекта и предложение инвестору
полупромышленные испытания
пилотного образца установки, бизнес-план
Апробировано - В лабораторных условиях
Коммерческое предложение инвестору -приобретение технологии, организация производства, внедрение на существующих или совместных предприятиях